SONIK SKS

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СИГНАЛИЗАТОР:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить сигнализатор нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «V», расположенную на центральной панели сигнализатора. Трижды загорятся и погаснут основные светодиоды и прозвучит четыре раза сигнал. Сигнализатор включен.

Чтобы выключить сигнализатор нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «V», расположенную на центральной панели сигнализатора. Прозвучит двойной звуковой сигнал и дважды загорятся, и погаснут основные светодиоды. Сигнализатор выключен.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки «V», расположенной на панели сигнализатора. Регулировка происходит кратковременным нажатием кнопки «V» на передней панели. Всего 6 режимов громкости звука. Шестой режим полностью отключает звук. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом. Чем громче при этом звуковые сигналы, тем выше громкость звука при поклевке.  При полном отключении звука сигнал не звучит.

3. Регулировка тональности звука.

Тональность регулируется кратковременным нажатием кнопки «Т», расположенной на панели сигнализатора. Регулировка происходит кратковременным нажатием кнопки «Т» на передней панели. Каждое нажатие сопровождается соответствующим звуком. Всего 7 режимов тональности звука.

Разная тональность сигнализатора при поклевке «в берег / от берега».

4. Регулировка чувствительности.

Чувствительность регулируется кратковременным нажатием кнопки «S», расположенной на панели сигнализатора.  Всего 4 режимов чувствительности. Каждое нажатие сопровождается звуковыми сигналами. Один звуковой сигнал – сигнализатор настроен на минимальную чувствительность (около 10 см. протяжки лески). Четырехкратный звуковой сигнал – минимальная чувствительность (1 см. протяжки лески).

6. Ночной режим.

Ночной режим активируется длительным нажатием кнопки «Т», расположенной на панели сигнализатора. Включается ночная подсветка ролика. Выключается длительным нажатием кнопки «Т», расположенной на панели сигнализатора.

7. Индикация разряда батареи.

В режиме ожидания система автоматически определяет напряжение.
Индикатор моргает каждые 10 минут, что сигнализирует рыболову о необходимости замены батареи.

Элемент питания: 2 батарейки 1,5 V AAA

ПРИЕМНИК:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить / выключить приемник переведите тумблер «on/off», расположенный на задней панели в нужное положение.  Загорятся и погаснут основные светодиоды и прозвучит четыре раза сигнал. Приемник включен.

2. Регулировка громкости.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки «V», расположенной на панели приемника. Регулировка происходит кратковременным нажатием кнопки «V» на передней панели. Всего 6 режимов громкости звука. Шестой режим полностью отключает звук. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом. Чем громче при этом звуковые сигналы, тем выше громкость звука при поклевке.  При полном отключении звука сигнал не звучит.

3. Регулировка режима вибрации и света.

Регулируется кратковременным нажатием кнопки «))», расположенной на панели приемника. Регулировка происходит кратковременным нажатием кнопки «))» на передней панели.

Доступны режимы:

- Звук + свет.

- Вибрация + свет.

- Звук + вибрация + свет.

5. Регулировка режима тональности.

Тональность регулируется кратковременным нажатием кнопки «Т», расположенной на панели приемника. Регулировка происходит кратковременным нажатием кнопки «Т» на передней панели. Всего 7 режимов тональности звука.

6. Программирование пейджера.

Включите приемник. Вытащите заглушку «S», расположенной на верхней панели приемника. Тонким предметом (типа зубочистки) нажмите на кнопку, расположенную внутри приемника при этом загорится первый светодиод. Далее, этой кнопкой выбираем нужный нам канал, на который мы хотим настроить сигнализатор определенного цвета.

Включите нужный сигнализатор и имитируйте ложную поклёвку до звукового сигнала. На пейджере прозвучит сигнал, и разгорится соответствующий светодиод. Приемник программирует выбранный сигнализатор на данном канале.

Выключите приемник примерно на 15 секунд для программирования канала.

10. Индикация разряда батареи.

В режиме ожидания система автоматически определяет напряжение.
Индикатор моргает каждые 10 минут, что сигнализирует рыболову о необходимости замены батареи.

Элемент питания: 1 батарейка 9 V типа «крона».

СВЕТИЛЬНИК:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить светильник нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «on/off», расположенную на панели. Загорятся и погаснут три раза все светодиоды. Светильник включен.

Чтобы выключить светильник нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «on/off», расположенную на панели. Загорятся и погаснут один раз все светодиоды. Светильник выключен.

2. Режим фонарика.

Чтобы включить светильник в режим фонаря нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку «led on/off» расположенную на панели. Загорятся все светодиоды. Светильник включен и будет гореть постоянно.

Чтобы включить светильник нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку «led on/off» расположенную на панели. Светильник погаснет.

3. Режим регулировки длительности свечения.

Чтобы включить светильник в режим приемника нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку «delay time» расположенную на панели. Загорятся и погаснут все светодиоды. Каждое нажатие на кнопку увеличивает продолжительность свечения светильника после поклевки на 5 секунд. Т.е минимальное время 5 секунд, максимальное – 40 секунды.

4. Режим регулировки яркости свечения.

Чтобы включить светильник в режим регулировки яркости нажмите и удерживайте в течение 1 секунды кнопку «brightness» расположенную на панели. Загорятся и погаснут все светодиоды. Каждое нажатие на кнопку увеличивает яркость. 6 вариантов яркости свечения диодов.

5. Индикация разряда батареи.

В режиме ожидания система автоматически определяет напряжение.
Светодиоды моргают каждые 10 минут, что сигнализирует рыболову о необходимости замены батареи.

Элемент питания: 3 батарейки 1,5 V AA.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

- Несмотря на то, что сигнализаторы и приемник надежно защищены от влаги, их нельзя опускать в воду.

- Если вы не используете приборы долгое время, рекомендуется извлечь из них элементы питания.

- Используйте только качественные батарейки.

- При соединении сигнализаторов со стойкой, или перекладиной, не затягивайте резьбу слишком сильно.

- При замене элементов питания, всегда обращайте внимание на правильную полярность, и вольтаж, так как их нарушение может привести к повреждению устройства!