# Датчики движения с пейджером ANACONDA VIPEX RS Camp Security

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить датчик нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели датчика. Загорятся и погаснут все три светодиода.

Чтобы выключить датчик нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «вкл/выкл», расположенную на центральной панели сигнализатора. Загорятся и погаснут красный и синий светодиоды. Датчик выключен.

2. Регулировка громкости звука.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки + или -, расположенной на панели датчика. Всего 5 режимов громкости звука. Пятый режим полностью отключает звук. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом.

3. Выбор режимов работы.

В состоянии включения нажмите кнопку «вкл/выкл», чтобы выбрать режим работы. Есть два режима работы:

1. Инфракрасный режим мониторинга (красный индикатор).

2. Радарный мониторинг – датчик движения. (синий индикатор).

Чтобы уменьшить количество ложных срабатываний, рекомендуется выбирать режим радарного мониторинга в дневное время суток. Если в окружающей среде много деревьев или ветер, для уменьшения ложных срабатываний рекомендуется выбрать инфракрасный мониторинг.

После выбора режима мониторинга соответствующий индикатор будет непрерывно работать
и входит состояние калибровки 40 секунд. В это время пользователь должен покинуть зону контроля как можно скорее. 
Датчик автоматически  перейдет в режим ожидания мониторинга.

4. Угол обзора датчиков.

Инфракрасный: 100 градусов с дальностью 5-7 метров.
Радар: 90 градусов с дальностью 10 метров.

5. Контроль.

В состоянии контроля, когда датчик обнаруживает проходящий мимо объект, индикатор, соответствующий выбранному режиму, медленно гаснет, и динамик (громкость звука регулируется) издает сигнал в течение 15 секунд.

Если объект снова не обнаруживается после тревоги, датчик встает в охранный режим автоматически.

Элемент питания: Крона 9 V.

ПРИЕМНИК:

1. Включение / выключение.

Чтобы включить приемник нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «V», расположенную на центральной панели. Загорятся и погаснут по очереди восемь светодиодов и прозвучат восемь звуковых сигналов. Отпустите кнопку. Приемник включен.

Чтобы выключить приемник нажмите и удерживайте в течение 3 секунд кнопку «V», расположенную на центральной панели сигнализатора. Загорятся и погаснут одновременно восемь светодиодов и прозвучит одиночный звуковой сигнал. Приемник выключен.

2. Регулировка громкости звука, беззвучный режим вибрации.

Громкость регулируется кратковременным нажатием кнопки «V», расположенной на панели приемника. Всего 6 режимов громкости звука. Пятый режим полностью отключает звук. Нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом. Чем громче при этом звуковые сигналы, тем выше громкость звука при срабатывании. При полном отключении звука сигнал не звучит.

Включение / выключение беззвучного режима вибрации осуществляется с помощью кнопки «vvv».

Режимы:

-  вибрация + звук + свет

- вибрация + свет

-  звук + свет

3. Режим фонарика.

Длительное нажатие (примерно 4 секунды) на кнопку «М» включает фонарь, расположенный сверху приемника.

4. Настройка датчиков на приемник.

Выньте заглушку сверху «S» на ресивере.

Нажмите 5 раз на кнопку пока не загорится верхний ряд светодиодов, включите датчик охраны, прозвучит одиночный звуковой сигнал, датчик настроен на приемник. Второй датчик настраивается так-же, но на верхнюю кнопку нужно нажимать 6 раз пока не загорится нижний ряд светодиодов.

Обратите внимание: при срабатывании датчиков охраны, загораются сразу все светодиоды на приемнике.  При срабатывании сигнализатора - отдельный цвет, на который настроен сигнализатор.

Элемент питания: Крона 9 V.

ОЧЕНЬ ВАЖНО:

- Несмотря на то, что датчики и приемник надежно защищены от влаги, их нельзя опускать в воду.

- Если вы не используете приборы долгое время, рекомендуется извлечь из них элементы питания.

- Используйте только качественные батарейки.

- При соединении датчиков со стойкой, или перекладиной, не затягивайте резьбу слишком сильно.